## Slide 1
MSPR
NordTransit Logistics
Modernisation de l'infrastructure SI
B3 ASRBD Groupe 2 :
PUICHAUD Ianis
ABOUYAALA Zaid
LANTSIGBLE Ojvind
LENOGUE Ewan
WANDA NKONG Blaise
Février 2026

## Slide 2
Sommaire
1
Contexte client
NordTransit Logistics en bref
2
Problématique
Points de douleur et risques identifiés
3
Architecture cible
Solution technique proposée
4
Sécurité & réseau
FortiGate, VPN IKEv2, VLAN, QoS
5
Haute disponibilité & PRA
Cluster HA, Azure Site Recovery
6
Lab POC & résultats
7 VMs Proxmox, 4 tests validés
7
Stratégie de migration
6 phases, planning 6 semaines, rollback
8
Budget
137k € sur 150k max

## Slide 3
Contexte client
NordTransit Logistics - PME logistique, Hauts-de-France
4
Entrepôts
Lille, Lens, Valenciennes, Arras
240
Employés
Jusqu'à 300 en haute saison
20+
VMs
Sur un serveur unique (SPOF)
4
DSI
1 resp. + 3 techniciens
Système critique : WMS (gestion d'entrepôt) - indisponibilité = arrêt des 4 sites
Horaires critiques WMS : 5h30 - 18h30 | Active Directory : 24/7 | VoIP : 7h00 - 18h30

## Slide 4
Problématique
P0
SPOF critique
Serveur unique Dell R630 - panne = arrêt total de tous les services (AD, WMS, VoIP, supervision)
P0
Pas de PRA
Sinistre au siège = perte définitive des données, aucun plan de reprise d'activité
P1
Sécurité obsolète
FortiGate 80D en fin de vie, DrayTek basiques, VPN IKEv1, MFA partiel (IT uniquement)
P2
VoIP dégradée
Aucune QoS configurée - la voix se coupe quand le réseau est chargé

## Slide 5
Architecture cible
Vue d'ensemble de la solution proposée
SIÈGE LILLE
FortiGate 100F
Cluster 2x R650xs
SAN PowerVault
AD (DC01 + DC02)
ENTREPÔTS x4
FortiGate 60F / 40F
Cisco C9200-24P | Postes + RF
VPN IKEv2
AES-256-GCM
AZURE — PRA
DC répliqué (RPO = 0)
Site Recovery (20 VMs)
Blob Storage + Witness
VPN
Azure
Budget : 137k € / 150k max — FortiGate homogènes — Cluster HA — PRA Azure — QoS VoIP

## Slide 6
Sécurité & réseau
Pare-feu FortiGate
Siège : FortiGate 100F (Hub VPN, UTM)
Entrepôts : 3x FortiGate 60F
Cross-dock : FortiGate 40F
Gestion centralisée + politique uniforme
VPN & segmentation
IKEv2 + AES-256-GCM (5 tunnels)
DPD (Dead Peer Detection)
4 VLANs : MGMT, Serveurs, Data, VoIP
Filtrage inter-VLAN strict
QoS par VLAN — Priorisation du trafic
VLAN | Priorité | DSCP | Bande passante
VOIP (40) | Haute | EF (46) | 30% minimum
SERVEURS (20) | Moyenne-Haute | AF31 (26) | 40%
DATA (30) | Normale | BE (0) | Best effort
MGMT (10) | Normale | CS2 (16) | 5%

## Slide 7
Haute disponibilité & PRA
Cluster on-premise
2x Dell R650xs (256 Go RAM)
SAN iSCSI PowerVault ME5012
Quorum via Azure Cloud Witness
Basculement automatique < 5 min
Économie ~15k € vs 3 nœuds
PRA Azure
DC répliqué dans Azure (RPO = 0)
Azure Site Recovery (20 VMs)
Blob Storage pour les backups
VPN Gateway site-à-site
Reserved 3 ans (-40% de coût)
Objectifs RTO / RPO
Service | RTO | RPO | Mécanisme
Active Directory | < 15 min | 0 (temps réel) | DC répliqué Azure
WMS | < 1h | < 15 min | Azure Site Recovery
Téléphonie | < 30 min | N/A | Restart VM sur nœud sain

## Slide 8
Lab POC — Proof of Concept
7 VMs sur Proxmox VE pour valider chaque brique de l'architecture
LAN Siège — 172.16.132.0/24
FW-SIEGE (pfSense)
DC01 (Win Server)
DC02 (Win Server)
WMS (Ubuntu + MySQL)
IPBX (FreePBX)
Production → Lab
FortiGate → pfSense | Windows Server → identique | WMS → Ubuntu + MySQL
Limite : pas de failover cluster physique en lab (couvert par specs Dell)
Tunnel
WAN Azure — 10.100.0.0/24
FW-AZURE (pfSense)
DC-AZURE (Win Server)
Proxmox VE 9.1
60 Go RAM | 720 Go SSD

## Slide 9
Résultats POC - 4 tests, 4 PASS
PASS
QoS VoIP
VoIP stable sous 500 Mbps de charge
Latence 0.1ms | Jitter 0.04ms | 0% perte | MOS 4.4
PASS
Failover AD
DC02 prend le relais si DC01 tombe
Bascule < 30s | DNS + Auth OK | Réplication 0 erreurs
PASS
Failover WMS
BDD survit à un arrêt brutal
Reboot ~20s | MySQL actif | 5/5 records intacts
PASS
Tunnel Azure
Communication siège ↔ Azure
Ping < 1ms | DNS cross-site | Réplication AD OK

## Slide 10
Stratégie de migration
6 phases sur 6 semaines - migrations nocturnes - rollback à chaque étape
M1
Pare-feu
Remplacement DrayTek/80D → FortiGate
5 nuits (S1-S2)
↩ Rebrancher ancien équipement (~15 min)
M2
Cluster
Installation 2x R650xs + SAN ME5012
1 WE + 2j (S2-S3)
↩ R630 reste actif en parallèle
M3
VMs
Migration ~20 VMs du R630 → cluster
2 nuits WE (S3)
↩ Restaurer snapshots sur R630 (~30 min)
M4
Azure
VPN site-à-site + DC répliqué + ASR
3 jours (S4)
↩ Couper tunnel, supprimer ressources (~5 min)
M5
QoS/VLAN
Segmentation 4 VLAN + DSCP + QoS VoIP
3 nuits (S5)
↩ Désactiver VLAN, retour flat (~20 min)
M6
Validation
Tests bout en bout + test PRA complet
1 WE (S6)
↩ Non applicable (tests uniquement)
Planning : 6 semaines — interventions nocturnes et week-ends uniquement
S1
S2
S3
S4
S5
S6
M1
M2
M3
M4
M5
M6

## Slide 11
Budget
137 301 €
sur 150 000 € max - marge de 12 699 €
Chart: 
| Virtualisation | Stockage SAN | Sécurité | Internet | Réseau | Azure PRA | Main d'œuvre | Supervision
Budget | 30000 | 20000 | 17520 | 12840 | 12000 | 11232 | 8300 | 7500
TCO sur 3 ans
175 680 €
CAPEX – dépenses d’investissement : ~137k €
OPEX – dépenses de fonctionnement: ~19.3k €/an
Choix clés
FortiGate : interface connue DSI
Dell R650xs : évolutif, ProSupport
Azure Reserved : -40% de coût
2 nœuds vs 3 : -15k €

## Slide 12
En résumé
Sécurisé
FortiGate homogènes
VPN IKEv2 AES-256
MFA généralisé
Résilient
Cluster 2 nœuds
PRA Azure
RTO < 1h
Prouvé
4 tests POC
4/4 PASS
7 VMs validées
Maîtrisé
137k / 150k €
Marge 12.7k €
TCO 3 ans : 176k €
Merci — Questions ?